Наредба № 3 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане

(Издадена: от министъра на земеделието и горите, Обн.: ДВ, бр. 27 от 1 април 2004 г.; в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на раздел IV от глава втора - в сила от 1 януари 2005 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на:

1. задно монтирана защитна конструкция при преобръщане, предназначени за монтиране на колесен трактор с тясна колея;

2. колесен трактор с тясна колея по отношение на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане.

Чл. 2. Тази наредба се прилага за колесни трактори от категория Т2, притежаващи посочените по-долу характеристики, наричани "колесни трактори с тясна колея":

1. просвет не по-голям от 600 mm, измерен под най-ниските точки на предната и задната ос, като се взема предвид диференциала;

2. фиксирана или регулируема минимална широчина на колеята по-малка от 1150 mm за осите, оборудвани с най-широките гуми, при което се приема, че оста, оборудвана с най-широките гуми, е регулирана на максималната широчина на колеята от 1150 mm; другата ос трябва да може да се регулира по такъв начин, че външните краища на най-тесните гуми да не излизат извън външните краища на гумите на оста с най-широките гуми; когато двете оси са оборудвани с колела и гуми от един и същи размер, фиксираната или регулируема широчина на колеята на двете оси трябва да бъде по-малка от 1150 mm;

3. маса на трактора без товар по-голяма от 600 kg, заедно със защитната конструкция при преобръщане, закрепена в съответствие с тази наредба, и гуми с най-големия размер, препоръчвани от производителя.

Глава втора

ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАДНО МОНТИРАНА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ, УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП И КОНТРОЛ НА ПАЗАРА

Раздел I

Одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане

Чл. 3. (1) За одобрението на всеки тип на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане по отношение на нейните якостни качества и закрепването й към трактор с тясна колея производителят на защитната конструкция при преобръщане или производителят на колесния трактор подава отделно заявление до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив, наричан по-нататък "центърът".

(2) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, да извършва действия по тази глава.

Чл. 4. (1) В заявлението по чл. 3 се посочват типът, търговското наименование или марка и моделът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане и се прилагат:

1. препис от съдебно решение за регистрация;

2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

3. кратко описание на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане в два екземпляра, включващо:

а) типа на конструкцията и описание на нейното закрепване към трактора;

б) техническо описание на облицовката;

в) описание на средствата за достъп и аварийно излизане;

г) характеристика на вътрешната тапицерия;

д) описание на конструктивните характеристики за предотвратяване на многократното преобръщане на трактора;

е) характеристики на системата за отопление и вентилация;

4. сборен чертеж в два екземпляра, с посочен мащаб или с основните размери на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, съдържащ подробно изображение на монтираните компоненти;

5. снимки на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане отстрани и отзад в два екземпляра, показващи начина на нейното закрепване;

6. информация в два екземпляра за материалите, използвани в основните части на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, включително:

а) основната рама;

б) присъединителни елементи;

в) облицовката;

г) таван;

д) вътрешна тапицерия;

е) възли и болтове за закрепване;

ж) закрепващи скоби и болтовете за фиксиране;

7. протоколи, издадени от техническа служба за извършени изпитвания по изискванията на приложение № 1;

8. документ за платена държавна такса по тарифата по чл.9, ал.11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ).

(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя.

Чл. 5. Заявителят осигурява извършването на изпитване на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, като предоставя на техническата служба информацията по чл. 4, ал. 1, т. 3 - 6, както и образец на трактор от съответния тип, снабден с предназначена за него задно монтираната защитна конструкция при преобръщане.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на центъра проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до типа на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане с техническите изисквания на приложение № 1.

(2) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 3 по предложение на изпълнителния директор на центъра министърът на земеделието и горите се произнася по заявлението за издаване на сертификат за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане на колесен трактор.

(3) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на центъра писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 7. (1) Министърът на земеделието и горите издава сертификат за одобрение на типа на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, когато типът съответства на техническите изисквания по приложение № 1.

(2) Сертификатът за одобрение на типа на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане се издава по образец съгласно приложение № 2 и се номерира по реда на приложение № 3. Към сертификата се прилагат документите по чл. 4, ал. 1, т. 3 - 7.

Чл. 8. (1) Министърът на земеделието и горите отказва издаването на сертификат за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане, когато:

1. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане не съответства на данните, представени в техническата документация;

2. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане не е конструиран в съответствие с технически изисквания съгласно приложение № 1.

(2) Отказът по ал.1 се мотивира и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.

Раздел II

Изменение на одобрен тип

Чл. 9. (1) Притежателят на сертификат за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на центъра за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.

(2) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на центъра уведомява притежателя на сертификата:

1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;

2. за необходимите изпитвания и проверки.

Чл. 10. (1) Извършените от притежателя на сертификата за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане промени налагат изменение на одобрения тип на защитната конструкция, когато:

1. има промяна на данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;

2. техническите изисквания по приложение № 1 са били променени след датата на издаване на сертификата за одобрение на типа.

(2) Притежателят на сертификат за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане може да поиска издаване на сертификат за изменение на одобрения тип и в случаите, когато иска разширяване обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове трактори.

Чл. 11. (1) Притежателят на сертификата за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане подава до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на центъра заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. описание на извършените промени в техническата документация;

3. протоколи от проверки или изпитвания на типа на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват в случаите на чл. 9, ал. 2, т. 2 или чл. 10, ал. 2;

4. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 11 ЗРКЗГТ.

(2) Заявителят осигурява извършването на изпитванията и проверките на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, извършването на които е било изискано от изпълнителния директор на центъра, като предоставя на техническата служба необходимата информация, отнасяща се до промените в защитната конструкция според изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 3 - 6, образец на типа на защитната конструкция и на трактор, образец на типа, за който е предназначена защитната конструкция.

(3) Протоколът от изпитването на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане трябва да посочва номера на сертификата за първоначалното одобрение на типа на защитната конструкция и данни, позволяващи да се установи спазването на изискванията по приложение № 1 или по чл. 13, ал. 2.

Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на центъра проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до типа на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане с техническите изисквания на приложение № 1.

(2) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 11, ал. 1 по предложение на изпълнителния директор на центъра министърът на земеделието и горите се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане на колесен трактор.

(3) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 11, ал. 1 министърът на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на центъра писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 13. (1) В случаите на чл. 10, ал. 1 министърът на земеделието и горите издава сертификат за изменение на одобрения тип на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, когато са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 1.

(2) В случаите по чл.10, ал.2 министърът на земеделието и горите издава сертификат за изменение на одобрения тип на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане, когато са изпълнени следните условия:

1. базовата маса на трактора по т. 3.1.1.4 от приложение № 1 не превишава с повече от 5 % базовата маса на трактора, определена при изпитването, извършено при първоначалното одобрение на типа;

2. базата или инерционният момент по отношение на задната колесна ос не превишава базовата стойност за база и инерционния момент на трактора, използвани за изпитването;

3. видът на закрепване и местата на трактора, към които се прави закрепването, са еднакви;

4. всички компоненти, като калници или обтекател на двигателя, които могат да подпомогнат защитната конструкция при преобръщане, имат еднаква здравина и са разположени по еднакъв начин спрямо защитната конструкция;

5. критичните размери и местоположението на седалката и кормилното колело спрямо защитната конструкция и местоположението по отношение на защитната конструкция на точките, считани за твърди (неподвижни) относно защитната конструкция и отчитани при проверка дали свободната зона е защитена, са такива, че свободната зона продължава да бъде защитена от конструкцията, ако впоследствие конструкцията бъде подложена на деформация, свързана с различни изпитвания.

(3) Сертификатът по предходните алинеи се издава по образец, посочен в приложение № 2, и се номерира по реда на приложение № 3, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер.

Чл. 14. (1) Министърът на земеделието и горите отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане, когато:

1. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане не съответства на данните, представени в описанието на извършените промени в техническата документация;

2. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане не отговаря на изискванията по чл. 13, ал. 1 или ал. 2.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.

Чл. 15. Промените, които не налагат изменение на одобрения тип на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, и промените, за които е издаден сертификатът за изменение на одобрения тип на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.

Раздел III

Удостоверяване на съответствие с одобрен тип

Чл. 16. (1) За всеки одобрен тип на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и след всяко изменение на одобрения тип изпълнителният директор на центъра определя маркировка за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане.

(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:

1. правоъгълник, който огражда идентификационния номер, състоящ се от буквите "bg", последвани от числото 34;

2. номера на одобрението на типа на защитната конструкция при преобръщане, съставен от означенията по т. 5 и 6 на приложение № 4 и разположен в непосредствена близост под правоъгълника по т. 1;

3. означение "V", когато одобрението на типа е дадено въз основа на динамично изпитване, или "SV", когато одобрението на типа е дадено въз основа на статично изпитване, последвано от цифрата 1, разположено над и в непосредствена близост до правоъгълника по т. 1.

(3) Маркировката за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане се съставя в съответствие с образеца, посочен в приложение № 4, като размерите на маркировката, посочени в mm, не трябва да бъдат по-малки от посочените на образеца, при спазване на съотношенията между тях.

Чл. 17. (1) Производителят удостоверява съответствието на всяка задно монтирана защитна конструкция при преобръщане с одобрения тип, като поставя маркировката по чл. 16, фирмата или търговската марка, серийния номер на защитната конструкция при преобръщане, модела и типа на трактора или тракторите, за които е предназначена защитната конструкция.

(2) Означения по ал.1 се посочват на табела, като всички данни се нанасят ясно, четливо и незаличимо.

(3) Производителят не може да нанася маркировки, които могат да доведат до заблуда по отношение на одобрението на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане.

Раздел IV

Контрол на пазара. Отнемане на сертификат за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане

Чл. 18. (1) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и горите извършва контрол за:

1. наличие на маркировка за одобрение на типа, нанесена на всяка задно монтирана защитна конструкция при преобръщане от съответния тип, както и на означение на типа, на фирмата или търговската марка на производителя;

2. съответствие на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане с одобрения тип.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 22 от Наредба № 21 от 2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори (ДВ, бр. 63 от 2003 г.).

Чл. 19. (1) Задно монтирана защитна конструкция при преобръщане не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа или в техническата документация, и тези отклонения не са били одобрени по реда на раздел II.

(2) Когато отклоненията по ал. 1 са в допустимите граници, съгласно приложение № 1 се счита, че задно монтираната защитна конструкция при преобръщане съответства на одобрения тип.

Чл. 20. (1) Когато се установи, че задно монтирана защитна конструкция при преобръщане не съответства на одобрения тип, служителите на КТИ:

1. извършват проверка на мястото на производство или складиране на задно монтираните защитни конструкции при преобръщане;

2. съставят констативен протокол за данните от проверката със заключение за съответствието на продукцията с одобрения тип или за необходимостта от извършване на изпитване на образци за установяване на съответствието им с одобрения тип.

(2) Изпълнителният директор на КТИ уведомява изпълнителния директор на центъра за установените несъответствия с одобрения тип и предлага предприемането на мерки по чл. 21.

Чл. 21. Въз основа на предложението на изпълнителния директор на КТИ изпълнителният директор на центъра:

1. изисква от производителя да осигури извършването за негова сметка на изпитване на определен брой образци на произведени задно монтирани защитни конструкции при преобръщане за установяване на съответствието им с одобрения тип, когато данните от проверката създават основателно съмнение за несъответствие на продукцията с одобрения тип;

2. изисква от производителя предприемането на конкретни мерки за привеждане на производството в съответствие с одобрения тип и определя срок за тяхното изпълнение;

3. уведомява производителя по реда на чл. 9, ал. 2 при необходимост от изменение на одобрения тип.

Чл. 22. (1) По предложение на изпълнителния директор на центъра министърът на земеделието и горите отнема сертификата за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане с мотивирана заповед, когато:

1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо или производителят не е осигурил извършването на посочените от изпълнителния директор на центъра изпитвания за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;

2. притежателят на сертификата за одобрение на типа не е подал заявление за изменение на одобрения тип в посочения срок;

3. производството на задно монтирани защитни конструкции при преобръщане се извършва без да се осигурява съответствие с одобрения тип след изтичането на срока по чл. 21, т. 2.

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Глава трета

ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА КОЛЕСЕН ТРАКТОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНА ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП

Раздел I

Одобрение на типа на колесен трактор по отношение на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане

Чл. 23. (1) За одобрение на всеки тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора производителят подава отделно заявление до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на центъра.

(2) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, да извършва действия по тази глава.

Чл. 24. (1) В заявлението по чл. 23 се посочват типът, търговското наименование или марката и моделът на трактора и се прилагат:

1. препис от съдебно решение за регистрация;

2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

3. описание на монтирането на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане на типа на трактора в два екземпляра, като се посочва фирмата на производителя или марката на конструкцията;

4. чертеж в два екземпляра на монтирането на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане на типа на трактора;

5. протоколи, издадени от техническа служба за проведени изпитвания и проверки за съответствие с изискванията по ал. 4 на типа на колесен трактор и монтираната на него защитна конструкция при преобръщане;

6. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 11 ЗРКЗГТ.

(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към заявлението се прилага нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя да извършва действия по тази наредба.

(3) Заявителят предоставя на техническата служба информацията по ал. 1, т. 3 и 4, копие от сертификата за одобрение на типа на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, заедно с неговите приложения и трактор представител на типа, който ще бъде представен за одобрение, на който е монтирана одобрена задно монтирана защитна конструкция при преобръщане от одобрен тип.

(4) Техническата служба проверява дали:

1. одобреният тип задно монтирана защитна конструкция при преобръщане е предназначен за монтиране на типа трактор, за който е поискано одобрение;

2. начинът на закрепването на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на конструкцията.

(5) Когато заявлението по чл. 23 е подадено по едно и също време със заявлението за одобрение на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане, предназначена за монтиране на типа трактор, за който се иска одобрение, не се представят протоколи по ал. 1, т. 5 и не се извършват проверките по ал. 4.

Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на центъра проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от извършените изпитвания и проверки, с изискванията по чл. 26, ал. 1.

(2) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 23 по предложение на изпълнителния директор на центъра министърът на земеделието и горите се произнася по искането за издаване на сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора.

(3) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 24, ал. 1 и 2, министърът на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на центъра писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 26. (1) Министърът на земеделието и горите издава сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, когато:

1. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане е одобрен по реда на глава втора или по реда на Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.) или Наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване (ДВ, бр. 6 от 2004 г.);

2. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане е предназначен за монтиране на типа трактор, за който е поискано одобрение на типа;

3. начинът на закрепване на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на конструкцията.

(2) Сертификатът за одобрение на типа се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 3. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 24, ал. 1, т. 3 - 5.

(3) Сертификатът за одобрение на типа се издава за целите на одобрението на типа на нов колесен трактор и се прилага към сертификата за одобрение на типа на нов колесен трактор съгласно Наредба № 21 за одобрение на типа на нови колесни трактори.

Чл. 27. (1) Министърът на земеделието и горите отказва издаването на сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, когато:

1. типът на колесния трактор не съответства на данните в техническата документация;

2. типът на колесния трактор не отговаря на изискванията на чл. 26, ал. 1.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.

Раздел II

Изменение на одобрен тип на колесен трактор по отношение на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане

Чл. 28. (1) Притежателят на сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора е длъжен да уведоми изпълнителния директор на центъра за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.

(2) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на центъра уведомява притежателя на сертификата:

1. дали промените изискват изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;

2. за необходимите изпитвания и проверки.

Чл. 29. (1) Извършените от притежателя на сертификата за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора промени налагат издаване на сертификат за изменение на одобрения тип в случаите, когато:

1. има промяна на данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;

2. техническите изисквания по приложение № 1 са били променени след датата на издаване на сертификата за одобрение на типа.

(2) Притежателят на сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора може да поиска издаване на сертификат за изменение на одобрения тип и в случаите, когато иска разширяване обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове задно монтирани защитни конструкции при преобръщане.

Чл. 30. (1) Притежателят на сертификат за одобрение на типа подава до министъра на земеделието и горите чрез изпълнителния директор на центъра заявление за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, придружено със:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. описание на извършените промени в техническата документация;

3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват в случаите на чл. 28, ал. 2, т. 2 или чл. 29, ал. 2;

4. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 11 ЗРКЗГТ.

(2) Заявителят осигурява извършването на необходимите изпитвания и проверки на колесния трактор и монтираната върху него задно монтирана защитна конструкция, извършването на които е било изискано по реда на чл. 28, ал. 2, т. 2 или в случаите на чл. 29, ал. 2, като предоставя на техническата служба необходимата информация, отнасяща се до промените в данните в техническата документация, образец на типа на задно монтирана конструкция и на трактора, за който ще подаде заявление за изменение на одобрения тип.

(3) Протоколът от изпитването на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора трябва да посочва номера на сертификата за първоначалното одобрение на типа на колесния трактор по отношение на конструкцията и данни, позволяващи да се установи съответствието с изискванията по приложение № 1 или по чл. 32, ал. 2.

Чл. 31. (1) В случаите по чл. 29, ал. 1 изпълнителният директор на центъра проверява съответствието на описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до задно монтираната защитна конструкция при преобръщане, с изискванията по чл. 26, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 29, ал. 2 изпълнителният директор на центъра проверява съответствието на описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до разширяването на обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове конструкции, с изискванията на чл. 32, ал. 2.

(3) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 30, ал. 1 по предложение на изпълнителния директор на центъра министърът на земеделието и горите се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора.

(4) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 30, ал. 1, изпълнителният директор на центъра писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 32. (1) В случаите по чл. 29, ал. 1 министърът на земеделието и горите издава сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, когато тракторът съответства на изискванията по чл. 26, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 29, ал. 2 министърът на земеделието и горите издава сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, когато:

1. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане е одобрен по реда на глава втора или по реда от Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване или Наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване;

2. типът на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане е предназначен за монтиране на типа трактор, за който е поискано изменение на одобрения тип;

3. начинът на закрепване на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на конструкцията.

(3) Сертификатът за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора се издава по образец съгласно приложение № 5 и се номерира по реда на приложение № 3, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3.

(4) Сертификатът по предходните алинеи се издава за целите на одобрението на типа на нов колесен трактор и се прилага към сертификата за одобрение на типа на нов колесен трактор съгласно Наредба № 21 за одобрение на типа на нови колесни трактори.

Чл. 33. (1) Министърът на земеделието и горите отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, когато:

1. типът на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора не съответства на данните, представени в описанието на извършените промени в техническата документация;

2. когато не са изпълнени изискванията на чл. 32, ал. 1 или ал. 2.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.

Чл. 34. Промените, които не изискват изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип на колесен трактор по отношение на якостните качества на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Задно монтирана защитна конструкция при преобръщане" е задно монтиран на трактор ролбар, рама или кабина, основната цел на които е да изключи или да намали опасността за водача в случай на преобръщане на трактора при нормални работни условия, като осигурява достатъчно свободно пространство, за да бъде защитен водачът.

2. "Колея" е разстоянието между две точки А и В, разположени в точките на пресичане на вертикалната равнина, минаваща през оста на колелото и централните равнини на колелата в права линия, като вертикалната равнина пробожда опорните повърхности на колелата в тези точки. По този начин се определя колеята поотделно за предния и задния мост на трактора. В случаите, когато има сдвоени колела, колеята се явява разстоянието между двете равнини, представляващи централните равнини на всяка от двойките колела.

3. "Централна равнина на колелото" е централната равнина на колелото, която е симетрично разположената равнина спрямо двете равнини, минаващи през външните части на периферията на джантата.

4. "Надлъжна равнина на симетрия на трактора" е крайното положение на точките А и В за задния мост на трактора, даващи максимално възможната стойност на напречната колесна база. Вертикалната равнина, перпендикулярна на отсечката АВ и минаваща през средата й представлява надлъжната равнина на симетрия на трактора.

5. "Надлъжна колесна база" е разстоянието между вертикалните равнини, минаващи през линиите АВ, определени съответно за предните и задните колела.

6. "Техническа служба" е изпитвателна лаборатория, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от национален орган по акредитация на държава, с която Република България има влязло в сила споразумение за взаимно признаване в съответствие с изискванията на БДС EN 17025 за извършване на изпитвания по приложение № 1.

7. "Маса на трактор без товар" е масата на трактора, включваща масата на всички конструктивни части на трактора, масата на водача (75 kg), масата на защитната конструкция при преобръщане и масата на следните допълнителни принадлежности на трактора:

а) охлаждаща течност;

б) масла;

в) гориво;

г) инструменти.

8. "Техническа документация" е пълната информация за типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане на колесен трактор или на колесния трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, предоставена от заявителя на техническата служба и на изпълнителния директор на центъра, включително чертежи, снимки и други изискуеми по тази наредба документи.

9. "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и други документи, които техническата служба и изпълнителният директор на центъра прилагат към техническата документация в процеса на одобрение на типа.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

§ 3. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на раздел IV от глава втора, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Приложения № 1 - 5