ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

на колесни трактори

KUBOTA

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО тази инструкция преди да пристъпите към

експлоатация на трактора. Ако пропуснете да направите това, може да се стигне до травмиране на персонала или повреди по машината.

2007

Японската фирма KUBOTA е основана през 1890г. Тя е една от най- старите промишлени фурми на Япония и заема първо място е сврта по производство на малогабаритни трактоки с мощност до 30 kW.Повече от половината от произвежданите трактори  KUBOTA се изнасят в над 130 страни. Фирмата поизвежда дизелови трактори с общо предназначение , градински,лозарски,за зеленчуко производство, както и трактори за подържане на зелени площи.

Предлаганият трактор е с универсално приложение, качествена изработка и успешно работи при различни условия.

Преди да пристъпите към експлоатация на трактора, прочетете внимателно тази инструкция, за да се научите как правилно да работите и обслужвате Вашата машина.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ТРАКТОРА

Серийните номера идентифицират трактора и неговите основни компоненти. Идентификационните номера се предоставят от доставчика, за да послужат при закупуване на резервни части или при сервизни операции. Идентификационните номера са от съществена важност в случай на кражба на трактора. Попълнете идентификационни номера в таблицата по-долу.

СЪДЪРЖАНИЕ:

| № на раздела | Наименование на раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Идентификация на машината | 2 |
|  | Съдържание | 3 |
| 2 | Въведение | 4 |
| 2.1 | Прочетете инструкцията за експлоатация | 4 |
| 2.2 | Предназначение на машината | 5 |
| 2.3 | Какво е важно по време на покупката | 5 |
| 2.4 | Гаранция | 5 |
| 3 | Безопасно използване | 6 |
| 3.1 | Общи правила за безопасно използване | 6 |
| 3.2 | Предупредителни надписи и символи | 7 |
| 4 | Описание на трактора | 9 |
| 4.1 | Комплектовка на трактора | 9 |
| 4.2 | Състояние при експедиция | 9 |
| 4.3 | Устройство на трактора | 10 |
| 4.3.1. | Общи сведения за трактора и основните възли | 10 |
| 4.3.2. | Дизелов двигател KUBOTA | 10 |
| 4.3.3. | Трансмисия | 10 |
| 4.3.4. | Хидравлична система | 10 |
| 4.3.5. | Навесна система | 11 |
| 4.3.6. | Вал за отнемане на мощност | 11 |
| 4.3.7. | Електрическа система | 11 |
| 4.3.8. | Контролно измервателни уреди | 11 |
| 4.3.9. | Органи за управление | 11 |
| 4.3.10. | Обеми за зареждане | 13 |
| 4.4. | Технически характеристики на трактора | 13 |
| 4.4.1. | Основни технически данни | 13 |
| 5. | Експлоатация | 15 |
| 5.1 | Транспорт | 15 |
| 5.2 | Подготовка за работа | 15 |
| 5.3 | Агрегатиране на работни машини | 16 |
| 5.4 | Управление на трактора | 17 |
| 5.5 | Работа с трактора | 17 |
| 5.5.1. | Контрол за работа с трактора | 19 |
| 5.6. | Използване на 4WD | 19 |
| 5.7. | Механично блокиране на диференциала | 20 |
| 5.8. | Работа с ВОМ | 20 |
| 5.9 | Транспорт по обществената пътна мрежа на агрегат | 21 |
| 5.10. | Теглене на трактора | 22 |
| 6. | Техническо обслужване | 22 |
| 6.1 | Ежесменно техническо обслужване | 24 |
| 6.2. | Периодично техническото обслужване | 24 |
| 6.3 | Сезонно техническо обслужване | 25 |
| 7. | Възможни неизправности и тяхното отстраняване | 25 |
| 8. | Аварийни ситуации | 28 |
| 9. | Консервация и съхранение на машината | 28 |
| 10. | Извеждане на машината от експлоатация | 29 |
| 11. | Допълнително оборудване | 29 |
|  | Технически паспорт | 30 |
|  | Гаранционна карта | 32 |
|  | Гаранционни условия | 33 |
|  | Декларация за съответствие | 34 |
|  | Информационен лист | 35 |

2. ВЪВЕДЕНИЕ

ЗАПОМНЕТЕ! БЕЗОПАСНОСТТА Е ВАША ОТГОВОРНОСТ. ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ.

СОБСТВЕНИКЪТ НА МАШИНАТА ВИНАГИ Е ОТГОВОРЕН ЗА ПОВРЕДИ, НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЗАГУБИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

В случай, че по време на четене на настоящата инструкция забележите показания символ, то с особено внимание прочетете тази информация, която Ви предпазва от съществуваща опасност. Информирайте за това и другите оператори на машини от този тип.

2.1. Прочетете инструкцията за експлоатация

Настоящата инструкцията за експлоатация дава на потребителя необходимата информация за безопасно използване, обслужване и консервация на трактора. Внимателното запознаване с инструкцията за експлоатация на машината ще Ви помогне да избягвате нещастни случаи, да запазите гаранционните права, освен това ще имате безопасна и производителна машина, винаги готова за работа.

Инструкцията за експлоатация е неразделна част от комплектовката на трактора и същия не може да бъде използван и продаван без нея.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО тази инструкция преди да пристъпите към експлоатация на трактора, за да се научите как правилно да работите и с Вашата машина. Ако пропуснете да направите това, може да се стигне до травмиране на персонала или повреди по машината.

За да се избегнат опасни инциденти при работа или обслужване на машината, обърнете особено внимание на предупредителните надписи и символи за безопасност, те носят важна информация за евентуални опасности, обхванати в инструкцията за експлоатация.

ВНИМАНИЕ - тази дума се използва, съвместно с посочения символ за безопасност, предупреждава водача за потенциално увреждане на машината, ако определената процедура не е спазена. Когато видите този символ бъдете нащрек за възможността от нараняване. Следвайте стриктно инструкциите на предупредителните надписи и символи.

ОПАСНОСТ - тази дума се използва, съвместно с посочения символ или надпис, за да покаже надвиснала опасност, която ако не бъде избегната, ще резултира със смърт или много сериозни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - тази дума се използва, съвместно с посочения символ или надпис, за да покаже възможна рискова ситуация, която ако не бъде избегната може да причини наранявания.

Спазването на указанията, дадени в инструкцията за експлоатация, ще ви позволят да използвате безаварийно и безопасно машината.

2.2. Предназначение на машината

Тракторите KUBOTA са предназначени за извършване на разнообразни земеделски работи при агрегатиране с прикачни, навесни и полунавесни работни машини. Те могат да бъдат използвани за извършване на транспортни и товаро-разтоварни работи, а също така за задвижване на работните органи на различни подвижни и стационарни машини. Работата на маломерни участъци и на различни почвени фонове изисква от машините добра маневреност и висока проходимост, което е постигнато чрез задвижване на всички колела, механизъм за блокировка на диференциала и надеждна спирачна система. Тракторите KUBOTA се отличават с изключително минимален радиус на завиване.

Тракторите KUBOTA имат и модификация за извършване на градински работи (доставят сe по желание). Същите са удобни и прости за управление, благодарение на обемна хидротрансмисия и наличие на бързодействащо устройство за междуосово навесване за присъединяване на роторна косачка.

За по ефективно използване на Вашия трактор, фирмата предлага подходящо оборудване за работа с него, посочено в т. 11 на настоящата инструкция.

Вашият трактор е проектиран и изработен да е с максимални експлоатационни качества, икономичен на гориво и да е удобен за работа при обичайни земеделски условия.

Използването на машината не по предназначение може да доведе до опасности при обслужване на същата, както и замърсяване на околната среда, което изключва отговорността на производителя за предизвикани щети по тези причини.

Машината трябва да бъде използвана, обслужвана и ремонтирана професионално от лица над 18 години, обучени за работа с нея, предварително инструктирани за правилата по здравословни и безопасни условия на труд в отрасъл Земеделие, издание МЗГ.

2.3. Какво е важно по време на покупката

При покупката, молим да проверете комплектовката на трактора, съгласно експедиционната спецификация и внимателно да прегледате дали търговецът е попълнил акуратно гаранционната карта и идентификационните номера.

2.4. Гаранция

Точните условия на гаранцията са указани в гаранционната карта на машината. Задължително е потребителят подробно да се запознае с гаранционните условия и инструкцията за експлоатация.

Тракторът трябва да бъде използван само по предназначение при условия, посочени в настоящата инструкция. Използването на машината не по предназначение може да доведе до сериозни опасности, замърсяване на околната среда и изключва отговорността на производителя за предизвикани щети по тези причини.

Доставчикът на трактора KUBOTA -- “ТЕМПО-21”

не признава рекламации в случай на:

▲	направени изменения по машината от клиента;

▲	извършване на ремонт с вграждане на неоригинални части;

▲	неправилно монтиране, пускане в работа и използване;

▲	използване от неправоспособни лица;

▲	извършване на ремонти и поддържане на машината по начин не указан в настоящата инструкция за експлоатация

##### ВНИМАНИЕ

При ремонт на тракторите да се използват само оригинални части. Само те отговорят на изискванията за продължителна и безаварийна експлоатация.

На пазара можете да намерите много и евтини неоригинални резервни части за машини. Използването им може да влоши безопасността и да бъде причина за повреди по трактора.

Рекламации се признават само при представен от клиента документ на фирмата производител, притежаващ всички атрибути, че тракторът е в гаранционен срок.

3.  БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ

Спазването на правилата за безопасност, съдържащи се в тази инструкция, ще позволи да се избегнат нещастните случаи, аварии и ще Ви помага да опазвате околната среда. Недопустима е работата с трактора на лица, не запознати с настоящата инструкция.

Болшинството нещастни случаи, които възникват по време на работа, обслужване или транспорт се дължат на неспазване на елементарните правила за безопасност и непредпазливост. Затова е важно, всяко лице, имащо достъп до трактора да спазва възможно най-точно, описаните по долу основни правила за безопасност.

3.1. Общи правила за безопасно използване

▲	Преди да пристъпите към монтаж и работа с трактора се запознайте с инструкцията за експлоатация и указанията на предупредителните символи и надписи, поставени по трактора. Спазването им служи за гарантиране на вашата безопасност.

▲	Осигурете, тракторът да се обслужва само от пълнолетни лица, притежаващи съответната правоспособност, запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд, с опит в обслужването на земеделска техника и запознати с настоящата инструкция.

▲	Стартирането на двигателя да става само от мястото на водача и лостовете за управление са поставени в неутрално положение.

▲	Забранява се работа с неизправен трактор.

▲	Загасете двигателя и извадете контактния ключ преди да започнете ремонтни работи или техническо обслужване.

▲	Забранява се почистването на трактора по време на работа или транспорт.

▲	Преди транспорт повдигнете максимално навесната система и затегнете ограничителните вериги на трактора.

▲	Транспортирайте машината само при добра видимост. Проявявайте особено внимание при разминаване и изпреварване на други транспортни средства. ЗАБРАНЕНО е странични лица да се транспортират върху трактора по време на работа или транспорт.

▲	За избягване на падане от трактора, използвайте предвидените места за ръцете и краката, когато слизате или се качвате на трактора. Пазете стъпалата и платформите чисти.

▲	Да се използват само карданни валове, които са препоръчани в настоящата инструкция.

▲	Всички предпазни устройства на карданния вал трябва да бъдат изправни. Повредените предпазни устройства незабавно се подменят.

▲	Карданният вал се снема или поставя само при изключен ВОМ, изключен двигател и изваден пусков ключ на трактора.

▲	Преди включване на задвижването, се убедете че посоката на въртене е правилно избрана.

▲	Когато в даден момент задвижването чрез ВОМ на машината не е необходимо, винаги да се изключва.

▲	Състоянието на карданния вал да се контролира непрекъснато. Използване на неизправен вал е недопустимо.

▲	Тракторът може да работи само при изправна хидравлична навесна система.

▲	Управлението на лоста на хидравличната система на трактора трябва да става само от мястото на водача на трактора. Не се разрешава работа с лоста от позиция извън трактора.

▲	Извършвайте бавно повдигане, спускане и снемане на работната машина, внимателно без резки движения, след като се убедите, че наоколо няма странични лица или домашни животни.

▲	Забранява се завой на агрегата при разхлабени ограничителни вериги на навесната система на трактора.

▲	Преди да излезете от трактора, спуснете работната машина на земята и изключете двигателя на трактора.

▲	Само при спряно задвижване, спрян двигател и спусната машина на земята може да извършвайте ремонт или почистване на агрегата

▲	Претеглете агрегата, ако натоварването на предния мост на трактора е по–малко от 20% добавете баластни тежести на предния мост, за да гарантирате безопасната работа и добра управляемост на агрегата.

▲	Не стоите между трактора и работната машина при включен двигател.

▲	Не се приближавайте към трактора по време на привеждането на работната машина в работно или транспортно положение.

▲	Лицата, определени да работят с пестициди, задължително преминават на санитарно-технически инструктаж, на медицински преглед и трябва да имат съответния документ.

▲	Тракторът не е снабден с кабина. При работа с пестициди, задължително се използват специално защитно работно облекло и лични предпазни средства.

▲	По време на работа с пестициди се забранява безусловно употреба на алкохол, а така също пушене и хранене на работното място.

▲	Преди употреба винаги да се прочита етикетът, в които са указани основното предназначение на препарата, дозата, времето за приложение, условията на употреба, смесимостта, отровността, изискването за разпръскване на средството за растителна защита и др.

▲	Да се вземат мерки за опазване на културите, фуражите и водата от замърсяване с пестициди.

3.2. Предупредителни символи и надписи

Предупредителните символи и надписи използвани в настоящата инструкция за работа са залепени върху трактора за предупреждаване на съществуващи опасности и са:

| 1 2 | ВНИМАНИЕ: Прочетете инструкцията за експлоатация, преди да извършите монтаж или пускане в експлоатация на трактора. | ВНИМАНИЕ: Изключете двигателя и извадете контактния ключ, преди започване на обслужване или ремонтни работи. |
| --- | --- | --- |
| 3 4 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стой на безопасно разстояние от машината. | ОПАСНО: При работа с навесната система стойте извън обсега на рамената. Не стой между трактора и навесената машина. |
| 5 6 | ОПАСНО: Не отваряйте предпазният капак на двигателя, докато той работи. | ВНИМАНИЕ: Нагрети части от машината. Пази се от директен допир. |
| 7 8 | ВНИМАНИЕ: Стартирай двигателя само от мястото на водача. | ВНИМАНИЕ: Осигури навесната система срещу самоволно спускане при транспорт. |
| 9 10 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Място за захващане при товаро-разтоварни работи. | Място за поставяне на крик. |

| 11 12 | ВНИМАНИЕ: Доливайте гориво и масло внимателно, те са лесно запалими. Пази от открит огън. | ВНИМАНИЕ: Флуид под високо налягане, има опасност от проникване под кожата, при необходимост потърсете лекарска помощ. |
| --- | --- | --- |
| 13 14 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При високи нива на шум използвай антифони. | Точка за гресиране. |
| 15 |  | ОПАСНО: Тракторът не е снабден с кабина При необходимост от работа с пестициди, задължително да се използват специално защитно работно облекло и лични предпазни средства. |

Всички предупредителни символи на машината трябва да бъдат чисти и запазени. В случай на повреда, собственикът е задължен да ги замени с нови, като се обърне за съдействие към производителя или търговеца.

4.  ОПИСАНИЕ НА ТРАКТОРА

4.1. Комплектовка на трактора

1. Инструкция за експлоатация			1 бр.

2. Технически паспорт				1 бр.

3. Гаранционна карта				1 бр.

4. Копие от декларация за съответствие	1 бр.

По желание на клиента, срещу допълнително заплащане, могат да се доставят допълнителни филтри и други резервни части.

4.2. Състояние при експедиция

Производителят доставя трактора в напълно комплектован и сглобен вид, без специална опаковка.

По желание на клиента и предварително договаряне, машината може да се експедира частично демонтирана, като собственикът я монтира със собствени сили.

За правилно монтиране на машината ползвайте указанията дадени в настоящата инструкция.

4.3. Устройство на трактора

4.3.1.Общи сведения за трактора и основните възли

Тракторите KUBOTA са универсални земеделски машини от теглителен клас 0.2 - 0.6, конструирани по класическата четириколесна схема със задвижване на една или на двете оси. Снабдени са с механическа многостепенна скоростна кутия, многоскоростен вал за отнемане на мощност(ВОМ) и триточкова задна навесна система за работа с различни машини и оръдия, а някои са приспособени за междуосево и предно навесване.

Тракторите KUBOTA са снабдени с икономични безшумни дизелови двигатели.. Мощността им (от 9.3 до 30 kW) е достатъчна за осигуряване работата на трактора с предлагания инвентар и на всички скорости. Компактната конструкция и относително малката маса на тракторите обуславят тяхната висока енергонаситеност (специфичната мощност на отделните модели се колебае между 9 и 24 kW/t).

4.3.2. Дизелови двигатели KUBOTA

Тип - четиритактов с непосредствено впръскване;

Вид на горивната камера – сферична;

Специфичен разход на гориво - 120 g/к.с.h;

Горивна помпа - регулатор на горивната помпа: всережимен, центробежен, с коректор на подаване на горивото;

Гориво – дизел;

Масло - дизел	до 25(С - SAE 20	над 25(С - SAE 30;

Охладителна система - естествена циркулация за двигателите с мощност до 18 к.с.и принудителна циркулация и радиатор под налягане (0.9 kg/cm2) за по-големите;

Пречистване на засмуквания въздух - сух филтър / само тракторите В6000 и В7000 имат вградени комбинирани инерционно-маслени филтри;

Метод на смазване - принудителна циркулация;

4.3.3. Трансмисия

Съединител - еднодисков, сух;

Скоростна и предавателна кутии - механични, с 4-ри (осем - за модели 01) предни и една (две - за модели 01) задни скорости, с подвижни каретки и редуктор, управлявани от един (два - за модели 01) лоста;

Диференциал - конусен, с две планетни зъбни колела отворен тип;

Крайни предавки - цилиндрични зъбни колела;

Главни спирачки - действат на задните колела;

Управление на спирачките - с два педала с блокировка;

Ръчна спирачка - комбинирана с основната, с фиксиране във включено състояние.

4.3.4. Хидравлична система

Тип – еднопосочна;

Брой на разделно управляваните изпълнителни органи – 1;

Помпа - зъбна, с производителност 10 l/min;

Работно налягане в системата -  12 Мра;

Максимално налягане ( задействащо предпазния клапан) -  14 Мра;

Хидравличен цилиндър - с едностранно действие.

4.3.5. Навесна система

Механизъм за окачване на селскостопанските оръдия: шарнирен, с четири звена, имащ три присъединителни точки.

4.3.6. Вал за отнемане на мощност

Задвижване - независимо, от дизеловия двигател чрез муфата на съединителя;

Честота на въртене - виж таблицата с техническите характеристики;

Диаметър на вала - 35 mm;

Брой шлици – 6.

4.3.7. Електрическа инсталация

Тип - еднопроводна, отрицателният полюс е съединен с корпуса на трактора (Схемата й е дадена в приложение);

Номинално напрежение -  12 V;

Генератор - за променлив ток, с вграден токоизправител и регулатор;

Акумулатор - NS70,NS80 (eквивалент  на  65,75 Ah) 12 V

Пускова система - електрически стартер 12V, 0.8 kW.

Електрическа сигнализация - два фара отпред, пътепоказатели, габаритни и стоп - светлини.

4.3.8. Контролно - измервателни уреди –трактори KUBOTA  L серия

1 - Контактен ключ; 2 - Звуков сигнал; 3 - Декомпресор за гасене на двигателя; 4 - Контролна лампа за генератора; 5 - Контролна лампа за налягане на маслото; 6 - Спидометър оборотомер; 7 - Ключ и контролна лампа  за мигачите; 8 - Ключ за подгряване/наляво/ и стартиране /надясно/ на двигателя; 9 - Моточасовник.

4.3.9. Органи за управление

Възприетите общи символи на органите за управление, поставени върху вашия трактор, на съответните места, Ви помагат да работите безопасно с него. Символите са посочени по-долу и е описано тяхното значение.

1- Лост за превключване Бързи (H)- Бавни (L)

2 - Педал гориво

3 - Педал съединител

4- Лост за обороти на ВОМ

5- Лост за скоростите

6- Лост на парковата спирачка

7 - Педали за спирачките

8 - Лост за навесната система

Схема на разположение на скоростите

/KUBOTA  L серия/

4.3.10. Обеми за зареждане

Радиатор	.	.	.	от 3.5 до 6 L

Масло за двигателя	.	от 3 до 5 L

Резервоар за гориво	.	до 15 до 25  L

Масло за скоростна кутия	от 14 до 25 L

4.4. Технически характеристики на трактора

4.4.1. Основни технически данни

Стойностите на обозначените с букви параметри на тракторите са дадени в приложената таблица, конкретно за всеки модел.

Технически характеристики на тракторите

| Модел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д В И Г А Т Е Л | Двигател модел |  |
|  | Тип | Вертикален с водно-охлаждане 4 – тактов дизел |
|  | Макс.мощност, hp/rpm |  |
|  | Брой цилиндри |  |
|  | Размер на цилиндъра, mm |  |
|  | Пълен обем, cm3 |  |
|  | Гориво | Дизел |
|  | Обем на гор. резервоар, l |  |
|  | Капацитет на батерията |  |
|  | Пускане на двигателя | Чрез стартер (предварително подгряване със свещи) |
|  | Мощност на стартера | 12V, 0.8 – 1.5 kW |
|  | Смазка | Масло подавано чрез помпа (създаваща налягане) |
|  | Охлаждане | Радиаторен тип и принудителна циркулация |
| Р А З М Е Р И | Пълна дължина (L), mm |  |
|  | Пълна широчина (W), mm |  |
|  | Височина (Н) ( по заглушителя), mm |  |  |  |  |
|  | Надлъжна база (B), mm |  |  |
|  | Колея | предна (BF), mm |  |  |  |  |
|  |  | задна (BR), mm |  |
|  | Просвет, mm |  |  |  |  |
| Маса на трактора, kg |  |  |  |  |
| Ходова система |  |  |  |  |
| Т Р А Н С М И С И Я | Размер на гумите | предни |  |  |  |  |
|  |  | задни |  |
|  | Съединител | Сух еднодисков |
|  | Кормилно управление | Сферични болтове и трапец |
|  | Спирачки | Механичен (мокър) диск |
|  | Диференциал | Зъбна предавка |
|  | Скоростна кутия | Избор на типа предавки |
|  | Брой предавки |  |
|  | Минимален радиус на завой, m |  |  |  |
| Хидравлична система | Ръчно управлявана, масло под налягане |
| Навесна система | 3-триточкова, по японски индустриален стандарт(JIS) 0 тип |
| В О М | Разположение на ВОМ | Задно разположен 1 & Предно разположен 1 |
|  | Разположен на височина |  |
|  | Посока на въртене | По часовниковата стрелка (на задния вал) |
|  | Брой на честотите на въртене |  |
|  | Брой шлици /диаметър | 6-шлицев/ Ф 35 mm |

5.  ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Преди началото на експлоатация на трактора, внимателно се запознайте с конструкцията на трактора и работната машина, техният принцип на действие и начините за регулировка в зависимост от конкретните условия, както и настоящата инструкция.

Внимателният водач е най-добрият водач. Голяма част от инцидентите могат да се избегнат при спазване на основните предпазни мерки. За да се предпазите от инциденти, прочетете и спазвайте следните предпазни мерки преди управление, работа или ремонт по трактора. С оборудването на трактора може да борави само този, който има правоспособност и е инструктиран за това

5.1. Транспорт

Изделието се продава и транспортира до мястото в сглобен вид с автомобили, ремаркета и други.

При транспорт на машината да се извърши следната подготовка:

▲	товаренето на колесния трактор се извършва посредством кран или вилков товарач, с товароподемност над 1500 kg, със стоманено въже с диаметър над 10 mm, което се захваща на означените места;

▲	местата за окачване при товарене и разтоварване са означени със стикери;

▲	товаренето на трактора върху превозно средство може да се извърши като се използва подходяща рампа;

▲	разположението и закрепването на трактора трябва да осигуряват пълното му запазване при транспортиране;

▲	по време на товаро-разтоварните операции странични лица в зоната не се допускат.

При транспортиране, натоварете трактора върху платформата на транспортното средство, така че и четирите му колела да са стъпили стабилно върху пода.

Осигурете трактора върху транспортното средство с подходящи осигурителни вериги.

Използвайте отвора на буксирната кука в предната част на трактора.

Използвайте теглича или бърдото в задната част на трактора.

5.2. Подготовка за работа

Преди всяко използване на трактора и работната машината, да се проверява закрепването на отделните елементи и възли.

Манипулирането и експлоатацията на трактора, включително операциите по зареждането с гориво и поддръжката, трябва да се изпълняват от оператор, носещ защитно облекло.

При подготовката и за първоначално пускане в работа се проверяват всички болтови връзки и при необходимост се до затягат.

Проверява се нивото на маслото в двигателя и при необходимост се долива до отбелязаното ниво. Използва се масло с характеристика по SAE 30 . Проверява се нивото на охлаждащата течност и при необходимост се долива.

Проверете реакцията на хидравличната система, чрез задействане от трактора.

Заредете радиатора при необходимост.

По време на провеждане на операциите от ежедневното обслужване, обърнете особено внимание на:

▲	белези от напукване върху ремъка на вентилатора;

▲	насъбрал се прах около двигателя;

▲	признаци на теч или повредени компоненти от горивната и хидравличната система – тръби, накрайници и връзки;

▲		повредени гуми;

▲		разхлабени връзки.

Винаги провеждайте всички необходими ремонти преди следващата употреба на трактора.

5.3. Агрегатиране на работните машини към трактора

Нормалната работа на машинно-тракторния агрегат зависи от правилното монтиране на машините, регулиране и редовно обслужване.

Агрегатирането на машините се извършва само от тракториста. За да може да се агрегатира правилно машината тя трябва да се разположи на равна площадка с твърдо покритие.

Преди да придвижите трактора към машината, проверете елементите на навесната система на трактора, отпуснете веригите на долните звена и ги разположете на подходяща височина. Последователността на операциите при агрегатиране е следната:

▲	подходете с трактора така, че отворите на надлъжните звена да застанат срещу шийките на навеската на машината;

▲	натиснете върху надлъжните звена до влизане на същите и ги фиксирайте в това положение посредством щифтовете;

▲	третата точка се съединява с горния отвор на навеската на машината, чрез чоп и се фиксира с щифт;

▲	поставете правилно карданния вал и го осигурете;

▲	обтяжните вериги на долните звена на навеската се регулират така, че в крайно горно положение да е възможно напречно колебание 20 mm;

▲	повдигнете и спуснете, чрез хидравличната навесна система на трактора, машината, за да се убедите в безпрепятственото и повдигане и спускане;

▲	претеглете агрегата, ако натоварването на предния мост на трактора е по– малко от 20% добавете баластни тежести на предния мост, за да гарантирате безопасната работа и добра управляемост на агрегата.

###### ВНИМАНИЕ

В случай на затруднения при агрегатирането на машината към трактора се обърнете към доставчика или търговеца.

###### ОПАСНОСТ

При повдигане и спускане на работната машина, чрез хидравличната навесна система, осигурете наблизо да няма странични лица. При агрегатиране не стойте между машината и трактора.

5.4. Управление на трактора

▲	Винаги сядайте на мястото на водача, когато стартирате или управлявате трактора.

▲	Съобразявайте се с останалите участници в движението при транспорт по републиканската пътна мрежа. Не превишавайте разрешената скорост за движение за селскостопански трактори, съгласно Правилника за движение по пътищата.

▲	Използвайте предупредителна светлинна сигнализация, когато се движите по републиканските пътища, за да покажете, че превозното средство е бавно движещо се и е възможна опасност.

▲	Намалявайте скоростта на движение преди завиване или преди спиране. Натискайте двата спирачни педала едновременно, когато трябва да спрете непредвидено. Осигурете двата спирачни педала да са заключени заедно, когато карате с по-висока скорост или по републиканската пътна мрежа, за да се осигури правилното действие на спирачките.

▲	Проявявайте извънредна предпазливост и избягвайте рязкото спиране на трактора, когато теглите тежки товари с висока скорост.

▲	За спускане по наклон използвайте същата скоростна предавка, на която бихте го изкачили. Не спускайте трактора на празен ход по наклона.

▲	За безопасност, всички теглени превозни средства, чиято обща маса превишава тази на теглещия трактор, трябва да са снабдени със спирачна система, която да отговаря на законовите изисквания.

▲	Никога не завивайте с блокиран диференциал. В блокирано състояние той пречи на трактора да завива.

▲	Винаги проверявайте свободното разстоянието над трактора, особено при транспортирането му. Наблюдавайте движението си, особено в края на редове, пътища, около дървета и ниско висящи препятствия.

▲	За да избегнете преобръщане, карайте трактора внимателно и с подходяща скорост осигуряваща безопасност, особено когато работите върху неравна повърхност, преминавате през дупки, стъпаловидни наклони и когато завивате.

▲	Ако тракторът е затънал или гумите са замръзнали към земната повърхност, дайте на заден ход, за да избегнете преобръщане.

5.5. Работа с трактора

▲	Дръпнете ръчната спирачка, поставете органа за управление на вала за отвеждане на мощност (ВОМ) в положение изключено (OFF), лоста за навесната система в долно положение, лостовете на хидроразпределителя и лостовете за предавките в неутрално положение, преди стартиране на двигателя.

▲	Закрийте радиатора с жалузите (при ниска температура).

▲	Включете контактния ключ.

▲	Поставете лоста за подаване на горивото в положение близко до максимално подаване.

▲	Завъртете пусковия ключ в режим "Подгряване" за около 10 сек., след което натиснете педала на съединитела и включете стартера. Продължителността на работа на стартера при пускане на дизеловия двигател не трябва да надвишава 15 секунди. При отказ за сработване на дизеловия двигател след два - три опита с едноминутни интервали, открийте причината и отстранете неизправностите. Дизеловият двигател трябва да работи равномелно, без чукане и страничен шум.

▲	Натоварвайте двигателя само след като е загрял и температурата на охлаждащата течност е не по-ниска от 50(C.

▲	За превключване на скоростните предавки, тракторът трябва да бъде спрян. Забранява се превключване на скоростните предавки по време на движение.

▲	Продължителна работа на дизеловия двигател на празен ход не се препоръчва.

▲	Не стартирайте двигателя и не задействайте органите за управление, докато стоите до трактора. Винаги сядайте на седалката когато стартирате двигателя или работите с органите за управление.

▲	Използвайте само неутралното положение на органите за управление (прекъсвачи) на трансмисията и ВОМ при стартиране на трактора. Консултирайте се с Вашия доставчик, ако прекъсвачите за неутрално положение са в неизправност. Спазвайте регламентирания начин за стартиране двигателя на трактора. Всеки неправилен начин за стартиране може да доведе до самоволно потегляне на трактора.

▲	Избягвайте случаен контакт с лоста за смяна на предавките, когато двигателя на трактора работи. Това може да доведе до неочаквано потегляне на трактора.

▲	Не гаси двигателя, докато трактора е в движение.

▲	Преди да напуснете трактора, паркирайте го на равен терен, дръпнете ръчната спирачка, спуснете окаченото оборудване на земята, изключете ВОМ и загасете двигателя.

▲	Не паркирайте трактора на стръмни наклони.

Възможно е шума (нивото на звуково налягане) на работното място да надвиши 85 dB(А). Затова се препоръчва операторите да носят подходящи защитни средства (антифони), когато се работи в условия на високи нива на шум.

▲	Не форсирайте двигателя в затворени помещения без подходяща вентилация. Изпуснатите газове са токсични и могат да причинят смърт.

▲	Теглете само с помощта на прикачния механизъм, или теглителната щанга на навесната система в долно положение. Използвайте само щифтове за теглителната щанга, които се заключват на мястото си. Теглене от височина на задната ос на трактора или на точка над тази ос може да причини преобръщане на трактора.

▲	Винаги използвайте системата за блокиране на навесната система, когато и транспортирате инвентар. Уверявайте се, че хидравличните връзки са правилно монтирани и ще се прекъснат безопасно, в случай на аварийно откъсване на агрегатираната машина.

▲	Ако предният мост на трактора се повдига при окачване на тежки машини на триточковата навесна система, поставете баластни тежести в предната част на трактора или на предните колела. Не работете с трактора при олекотен преден мост.

▲	Пускайте съединителя бавно, когато излизате от дупки и канавки, или тръгвате по стръмни склонове. Натиснете съединителя веднага, ако предните колела се повдигнат от земята.

▲	Уверете се в правилното агрегатиране на инвентара и дали той може да се използва с трактора. Не претоварвайте трактора. Убедете се, че инвентара е в работно състояние и е в съответствие с неговата инструкция за безопасност

▲	ВНИМАНИЕ! Вашият трактор може да е опасен и да навреди, както на Вас, така и на хората около Вас, ако се злоупотребява с него или се използва неправилно.

▲	Недопустимо е да се оставят работните машини във вдигнато положение, когато трактора е спрян или е без наблюдение.

▲	Не се движете с агрегата близо до открит огън.

▲	Винаги носете маска и защитно облекло, когато работите с токсични материали. Следвайте инструкциите върху опаковката на химикалите.

▲	ОПАСНОСТ! Вашият трактор не е снабден с предпазна рамка. Бъдете внимателни, когато управлявате трактора през врати или работите в ограничени пространства с ниска височина.

5.5.1. Контрол за работата на трактора

По време на работа на трактора следете за показанията на контролните уреди, които трябва да показват:

▲	сигналната лампа на манометъра на мазителната система трябва да е угаснала при работа на дизеловия двигател с номинална честота на въртене на коляновия вал и температура 75...96 (С;

▲	75-95(С - за указателя на температура в охладителната система /при наличие/

▲	сигналната лампа за работа на генератора и зареждане на акумулатора трябва да е угаснала (при работа на дизеловия двигател с номинална честота на въртене );

▲	6-8 kg/сm2 - на манометъра на пневматичната система ( при наличие на вградена такава);

▲	Ако налягането на маслото при номинална честота на въртене на коляновия вал спадне под 1 kg/сm2 (лампичката свети), спрете дизеловия двигател за откриване и отстраняване на причината.

5.6. Използване на 4WD

Предното задвижване на трактора увеличава сцеплението на трактора с почвата; ползата от това е забележима, когато се работи по неравна, кална, или хлъзгава повърхност, в изорани или трудно проходими условия.

Включването и изключването на предния мост се извършва чрез лост когато трактора е в покой, и за предпочитане е при по-ниска честота на въртене на коляновия вал на двигателя.

Избягвайте включването или изключването на предния мост да се извършва с усилие. Ако маневрирането е трудно при движение на трактора в права линия, задръжте лоста в положение за включване и леко завъртете волана в двете посоки, докато механизма се задейства.

Не използвайте предно задвижване върху тежък терен, за да се избегне преждевременно износване на предните гуми. Ненормално износване на гумите може да се дължи на неправилно налягане в гумите.

5.7. Механично блокиране на диференциала

Диференциалът позволява задвижващите колела на трактора да се въртят с различна ъглова скорост при неговото движение.

Диференциалът има блокиращо устройство, което се управлява от педал Препоръчително е блокирането на диференциала в следните ситуации:

▲		работа в изорано поле, за да се предотврати боксуване на колелото, което е извън браздата;

▲	ако едно от задвижващите колела е върху неравна, кална или хлъзгава повърхност и пробоксува.

За да се блокира диференциала трябва да се намали скоростта на трактора и да се натисне педала. Диференциалът ще остане в блокирано положение.

За да освободите блокирането на диференциала трябва да натиснете един от педалите за спирачката.

Диференциалът не трябва да остава в блокирано състояние без необходимост, защото това води до загуба на мощност и може да доведе до предпоставки за повреди в трансмисията, износване на гуми и проблеми в управлението.

5.8. Работа с ВОМ (вала за отвеждане на мощност)

▲	Когато използвате инвентар, задвижван от ВОМ, изключете двигателя и ВОМ и го изчакайте докато спре, преди да слезете от трактора и да разкачите оборудването.

▲	Не носете широки дрехи, когато работите с ВОМ или особено когато сте близо до инвентар с въртящи се работни органи.

▲	Когато работите със стационарен инвентар, задвижван от ВОМ, винаги задействайте парковата спирачка и застопорете задните колела от двете страни с клинове.

▲	За да избегнете наранявания, не почиствайте, не регулирайте, не поставяйте предпазната капачка на ВОМ и не ремонтирайте инвентар, който се задвижва от ВОМ, когато двигателят на трактора работи.

▲	Уверявайте се, че предпазното устройство на ВОМ е в правилно положение през цялото време и винаги слагайте предпазната капачка на ВОМ, когато не се използва.

▲	Винаги използвайте системата за позициониране, когато агрегатирате и транспортирате работните машини. Уверявайте се, че хидравличните връзки са правилно монтирани и ще се прекъснат безопасно, в случай на аварийно откъсване на агрегатираната машина.

5.9. Транспорт по обществената пътна мрежа на агрегата

Преди пътуване, дори на къси разстояния, работната машина трябва да се постави в транспортно положение.

Преди транспорт, максимално повдигнете работната машина и затегнете ограничителните вериги на навесната система на трактора.

При транспорт на навесена машина, трябва да се убедите, че навесената машина е подсигурена срещу самоволно спускане.

ВНИМАНИЕ

По време на транспорт, навесната система на трактора трябва да се блокира в горно положение, което предпазва машината от самоволно спускане.

###### ВНИМАНИЕ

С повишено внимание да се пътува по обществената пътна мрежа и да се спазват правилата за движение. По време на транспорт, ако е необходимо, да се монтира от ползвателя, върху агрегата преносимо светлинно сигнализационно устройство и скоростта на движение да се съобразява с

пътната обстановка.

При транспорт по обществената пътна мрежа, тракторът трябва да бъде с включени светлини, а работната машина не трябва да закрива светлинната сигнализация на трактора. Ако същата закрива светлинната сигнализация на трактора, то работната машина трябва да бъде оборудвана, от собственика, с преносимо светлинно сигнализационно устройство.

Преносимото светлинно сигнализационно устройство се поставя на работната машина и се състои от табели, поставени отляво и от дясно, боядисани с червено бели ивици и снабдени отпред с бели габаритни светлини, а отзад, върху табелите, са поставени светлини, състоящи се от габаритни светлини, стоп светлини и мигащи светлини за указване на посоката. На задната страна на агрегата се поставя и триъгълна предупредителна табела за бавно движещо се превозно средство.

Скоростта на движение трябва да се съобрази с пътните условия. Изберете такава скорост на движение, че агрегатът да има плавен ход.

Ние Ви препоръчваме следните безопасни скорости на движение на агрегата:

▲	по пътища с гладко покритие (асфалтови) 	до 15 km/h

▲	по пътища без покритие				  6-10 km/h

▲	по неравни пътища без покритие		       5 km/h

##### ВНИМАНИЕ

Забранява се движенето на агрегата трактор с навесена машина, ако същия не е сигнализиран както се изисква от “Закона и Правилника за движение по пътищата”.

Следете по време на транспорт, да не се намалява транспортния просвет на агрегатираната машина. Това може да доведе до тежки аварии.

5.10. Теглене на трактора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тракторът трябва да се тегли само на къси разстояния, например от вътрешността на сградата до излизане навън. Никога не трябва да се тегли на дълги разстояния по обществените пътища и при натоварен пътен трафик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За транспортиране на трактора на дълги разстояния трябва да го натоварите върху платформа, ремарке или камион.

За да се избегне повреда в трансмисията или други части, спазвайте следното:

▲	теглете на къси разстояния;

▲	скоростта да е под 8 km/h (5 mph).

##### ВНИМАНИЕ

Никога не използвайте кабели или въжета за теглене на трактора. Ако кабелът или въжето се скъса може да причини сериозни наранявания.

Когато се използва верига, свържете куката с отворения край нагоре така, че ако куката се изплъзне, тя да падне надолу вместо да изхвърчи нагоре.

6.  ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ

Преди техническото обслужване на машината се убедете, че в зоната на същата няма странични лица.

За да използвате пълноценно трактора и за да се спазват гаранционните условия на производителя и доставчика, трябва да обслужвате редовно машината, като при поддръжката й използвате само оригинални части.

Допълнително към следващите операции, описани по поддръжката на трактора, трябва периодично, или след първите 50 моточаса (м.ч.) работата, да се проверят следните части:

▲	стегнатост на резбовите съединения на колелата;

▲	нивото на маслото в главините и корпуса на предния мост – само за тракторите с четири задвижващи колела;

▲	операциите по техническо обслужване, поддръжката и ремонта на горивонагнетателната помпа и филтрите трябва да се извършват, без да се допуска изтичане на гориво извън резервоара;

▲	При изправна машина и нормална работа, спазвайте регламентираната периодичност за обслужване.

▲	Охладителната система работи под налягане. Опасно е да махате капачката, докато системата не е изстинала. Винаги развивайте капачката бавно, за да може налягането да спадне, преди да отстраните капачката напълно.

▲	Не се доближавайте с трактора до открит огън.

▲	За да избегнете пожар или експлозия, пазете акумулатора или помощните средства за запалване при студено време от открит огън. За да избегнете искрене, което може да причини експлозия, използвайте само предписаните електрически кабели.

▲	Поддържайте трактора и оборудването в надеждно и задоволително състояние. Особено внимание обръщайте на спирачната и кормилната система, за да осигурите безопасността си и трактора да е в съответствие със законовите изисквания.

▲	Загасете двигателя преди да извършвате каквото и да е обслужване по трактора.

▲	Хидравличната течност и горивото в горивната система работят при високо налягане. Изпускането на хидравличната течност и гориво под високо налягане може да проникне в кожата и да причини нараняване.

▲	Неквалифицирани хора не трябва да отстраняват или да регулират помпата, инжектора, дюзите или други части от горивната или хидравличната система. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания.

▲	Не използвайте ръцете си, за да търсите течове. Използвайте парче картон или хартия.

▲	Загасете двигателя и освободете налягането в контура преди да демонтирате или монтирате отделен възел или връзка.

▲	Стегнете всички връзки по контура с високо налягане преди стартиране на двигателя.

▲	Ако върху кожата Ви попадне течност под високо налягане, осигурете си медицинска консултация незабавно или може да се получи инфекция.

▲	Продължителният контакт с употребявано двигателно масло може да причини рак на кожата. Избягвайте продължителен контакт с такова масло. Измивайте се веднага със сапун и вода.

▲	Изхвърляйте употребяваните масла и филтри на съответните за целта места.

▲	В никакъв случай не трябва да се смесва дизелово гориво с бензин, спирт, или смес от горива. Тези комбинации могат да доведат до пожар или риск от експлозии. В затворени съдове, каквито са резервоарите за гориво тези смеси са по-експлозивни и от чист бензин. Не ползвайте такива смеси!

▲	Не променяйте сам и не позволявайте на някой друг частично или изцяло да променя, каквото и да било по трактора, по неговите компоненти и функции без първо да се консултирате с вашия доставчик.

▲	Поддържайте оборудването правилно и в чист вид.

▲	Никога не зареждайте и не махайте капачката на резервоара докато двигателя работи или е горещ.

▲	Не зареждайте резервоара догоре, за да има възможност за разширение на горивото.

▲	Избършете разлятото гориво веднага.

▲	Винаги затягайте капачката на резервоара здраво.

▲	Ако оригиналната капачка е загубена, сменете я също с оригинална, защото неоригинална такава може да не е достатъчно безопасна.

По време на работа поддържането на машината се състои от :

6.1. Ежесменно техническо обслужване

▲	външно почистване на машината от полепнала пръст и растителни остатъци;

▲	ежесменен преглед и притягане при необходимост на резбовите съединения;

▲	проверява се състоянието на охладителната система, въздушните и горивни филтри и при необходимост някои елементи се почистват или подменят с нови;

▲	проверява се състоянието на хидросистемата на трактора и се следи за наличието на течове от масло;

▲	зарежда се трактора с гориво, охладителна течност и масло;

▲	проверяват се изправността на ходовите колела и гуми.

6.2. Периодично техническото обслужване

| Точка | Ежедневно | Ежеседмично | На посочения период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проверка на охладителната течност и нивото на моторното масло | * |  |  |
| Проверка нивото на маслото в скоростната кутия |  | * |  |
| Смазване на кормилната щанга и шенкелните болтове и педалите |  | * |  |
| Проверка на гумите | * |  |  |
| Смяна на моторното масло и филтъра за него |  |  | 150 часа |
| Профилактика на акумулатора |  | * |  |
| Проверка на трактора за хлабави винтове |  | * |  |
| Почистване на въздушния филтър |  | * |  |
| Проверка на системата за засмукване на въздух |  |  | 750 |
| Проверка на оборотите на празен ход |  |  | 750 |
| Смяна на маслото в скоростната и предавателната кутии |  |  | 750 |
| Проверка на гориворазпръскващите дюзи |  |  | 1500 |
| Проверка на обтягането на ремъка |  |  | 750 |
| Регулиране на клапаните на двигателя |  |  | 750 |
| Регулиране на декомпресора на двигателя |  |  | при нужда |
| Подмяна на филтърната вложка за финния въздушен филтър |  |  | 750 |
| Изпразване, промиване и напълване на охладителната система |  |  | ежегодно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смяна на горивния филтър |  |  | 750 |
| Обезвъздушаване на горивната система |  |  | 750 |
| Проверка привода на спирачната система |  |  | 750 |
| Проверка и при необходимост замяна на ремъка на вентилатора |  |  | 1000 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Въздушният филтър може да се промива до 6 пъти, след което задължително се заменя с нов. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА ПОДМЕНЯТЕ ПОНЕ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР.

Проверявайте следните компоненти редовно. Ако откриете дефект, свържете се с Вашия представител и ако е необходимо сменете повредената част:

▲	накрайниците на кормилната щанга: проверете хлабината им и дали са поставени шплентовете по местата им; проверете излязла ли е грес извън маншоните на накрайниците и дали тези маншони са в добро състояние – без наранявания и пукнатини;

▲	стеблото на хидравличния цилиндър: то не трябва да има изкривявания, пукнатини или издутини по повърхността си; не трябва да има масло по стеблото или около уплътненията и маркучите;

▲	лоста на ръчната спирачка: проверете заключващия механизъм и целостта на зъбите.

6.3. Сезонно техническо обслужване

▲	извършват се операциите от ежесменния и периодичните технически прегледи;

▲	подменят се или се ремонтират износените детайли и възли;

▲	проверява се техническото състояние на възлите и се гресират;

▲	при необходимост елементи от рамата се боядисват;

▲	при ремонт на трактора се прилагат всички видове шлосерски и заваръчни  операции, но само от специалисти преминали подходящо обучение.

При по-продължително съхранение налейте по 20 грама двигателно масло в цилиндрите на двигателя и при задействан декомпресор превъртете коляновия вал, след което по подходящ начин запушете изпускателната и смукателната системи. Приберете акумулатора в топло помещение. При ниски температури, ако охладителната система е заредена с вода и има опасност от замръзване, непременно източете водата. Източването на водата става в следния ред: - отварят се крановете за източване на радиатора, цилиндровия блок и капачката на радиатора. След източване на водата превъртете коляновия вал на двигателя.

7.  ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

Техническото обслужване и експлоатацията на трактора да се извършва само от обучен за работа с нея правоспособен персонал, инструктиран по правилата за здравословни и безопасни условия на труд, включващи и “Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и дейностите от отрасъл “ЗЕМЕДЕЛИЕ””, издание на МЗГ.

| Неизправност | Причина | Начин на отстраняване |
| --- | --- | --- |
| ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ |
| Дизеловият двигател не се пуска | Повреда в подгряващите свещи. Недостатъчно загрят дизелов двигател . | Почистват се подгряващите свещи. При студено време охладителната система се зарежда с гореща вода |
|  | Замърсени филтри за горивото. Не подава гориво. | Промива се филтърът за грубо пречистване и се сменя филтриращият елемент на филтъра за фино пречистване на горивото. Проверка на горивонагнетателната помпа и дюзите. |
|  | В горивото е попаднал въздух. | Зарежда се с гориво и се обезвъздушава горивната система. |
|  | Неправилно е регулиран ъгълът на изпреварване на подаването на гориво с горивната помпа на дизеловия двигател. | Регулира се ъгълът на изпреварване на подаването на гориво. |
| Двигателят работи с прекъсване и не развива пълна мощност | Замърсен въздушен филтър. | Почиства се въздушния филтър и при наличие на маслена вана, същата се напълва с чисто масло. |
|  | Задръстени филтри за горивото. | Промива се филтъра за грубо пречистване и се сменя филтриращия елемент на филтъра за фино пречистване на горивото. |
| Дизеловият двигател дими (черен дим) | Голямо претоварване на двигателя. | Намалява се натоварването или се превключва на по-ниска скоростна предавка |
|  | Понижена компресия. | Проверка на компресията. |
|  | Лошо качество на горивото. | Горивото се заменя с препоръчваното. |
| Дизеловият двигател дими (бял дим) | Недостатъчно подаване на въздух. | Промива се въздушния филтър и маслената му вана се напълва с чисто масло. |
|  | Твърде студен двигател. | Загрява се двигателя. |
| Дизеловият двигател дими (синкав дим) | В горивото има вода. | Сменя се горивото. |
|  | Повишено ниво на маслото в картера на двигателя. | Източва се излишното масло до максималното ниво на масломерната сонда. |
| Дизеловият двигател се прегрява | Недостатъчно количество течност в охладителната система. | Долива се охлаждаща течност. |
|  | Слабо обтегнат ремък на вентилатора. | Регулира се обтягането на ремъка |
|  | Охладителната система е замърсена и има накип. | Промива се и се почиства охладителната система |
|  | Клапанът на тенрмостата не се отваря напълно. | Сменя се термостата (само за 30 и 35 кс). |
|  | Недостатъчно количество масло в картера на двигателя. | Долива се масло в картера до необходимото ниво. |
| Дизеловият двигател "чука" | Увеличени хлабини между стеблата на клапаните и кобилиците. | Регулира се хлабината на клапаните. |
|  | Не работи една от дюзите. | Проверяват се дюзите. |
| Идхвърляне на вода от пароотве-ждащата тръба на радиатора | Проникване на газове в охладителната система на двигателя. | Сменя се гарнитурата на главата на двигателя. Смяна на главата. |

| Неизправност | Причина | Начин на отстраняване |
| --- | --- | --- |
| МАЗИТЕЛНА СИСТЕМА |
| Ниско налягане на маслото. Светва сигнала на таблото | Недостатъчно количест-во масло в картера на двигателя. В картера е налято неподходящо масло. | Долива се масло до максималното ниво на масломерната сонда. Заменя се маслото с препоръчаното. |
| СТАРТЕР НА ДВИГАТЕЛЯ |
| Стартерът не се включва | Неизправна блокировка на съединителя | Проверка на блокировката на съединителя |
| Стартерът не превърта коляновия вал на двигателя | Акумулаторът е разреден | Зарежда се акумулатора |
|  | Силно окисляване на кабелните обувки и клемите | Почистват се кабелните обувки и клемите на акумулатора |
|  | Корпусът на стартера не е съединен с "масата" на двигателя | Сваля се стартерът и се зачистват фланците на стартера и двигателя |
|  | Омаслен колектор и четки | Колекторът и четките се почистват |
| ТРАНСМИСИЯ |
| Съединителят не предава напълно въртящия момент | Педалът няма свободен ход | Регулира се свободния ход на педала до нормалната величина |
| Съединителят не отделя напълно | Увеличен свободен ход на педала | Регулира се свободния ход на педала |
| Лоша работа на спирачките | Омаслени или износени спирачни накладки | Промиват се накладките с бензин или се заменят с нови |
|  | Нарушена регулировка на управлението на спирачките | Регулира се управлението на спирачките |
| КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ |
| Увеличен свобо-ден ход на волана | Увеличена хлабина в зацепването на възела червяк - сектор | Регулира се зацепването и хлабините в лагерите |
|  | Увеличена хлабина в конусните лагери или шарнирите на щангите на кормилното управление | Регулират се хлабините в лагерите и шарнирите на кормилните щанги |
| НАВЕСНА СИСТЕМА |
| Навесената машина не се повдига | Недостатъчно масло в трансмисията | Налива се масло в трансмисията |
|  | Повреда в хидравличната помпа | Проверка и смяна на помпата |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА |
| При работещ двигател се появява сигнал, че не се зарежда акумулатора | Прекъсване на веригата на генератора | Отстранява се прекъсването |
|  | Недостатъчно опънат ремък на генератора | Обтяга се ремъка. Провисването му трябва да не бъде по-голямо от 15 mm при прилагане на натиск със сила 3 - 5 kg |

8.  АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

При транспортиране на работна машина с трактор по път за обществен транспорт да се спазват изискванията на ЗДП и Правилника за прилагане на ЗДП. На машината са монтирани необходимите светлинна сигнализация и светлоотразители.

При аварийно изтичане на гориво смазочни материали, да се вземат спешни мерки за ликвидиране на последствията и недопускане на замърсяване с нефтопродукти.

Внимание, регулаторът на налягането, играе ролята и на предпазен клапан, това е от съществено значение и трябва да се отчита при работата с него.

9.  КОНСЕРВАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАШИНАТА

След завършване на работния сезон, тракторът трябва да се подготви за съхранение, по възможност под навес.

Машината трябва да се постави на равна и твърда площадка за съхранение, на място, където не преминават хора и животни. Машината трябва да бъде опряна на ходовите колела.

Преди поставянето за съхранение между сезоните задължително се извършва следното:

▲	почиства се и се измива машината основно;

▲	отварят се и се почистват филтрите, източва се водата;

▲	възстановяват се повредените знаци и символи;

▲	частично или цялостно се боядисва, според степента на повреждане на лаковото покритие;

▲	резбите на болтовите съединения се намазват с грес;

▲	гресират се лагерите на опорите и вала за отнемане на мощност;

▲	при необходимост се снема акумулатора и се прибира;

▲	направете списък и заявка на износените възли и елементи, повредените символи и знаци.

ВНИМАНИЕ

Наличието на вода в агрегатите, филтрите и арматурата крие опасност от повреждането им при замръзване.

10.  ИЗВЕЖДАНЕ НА МАШИНАТА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Когато се убедите, че машината е износена или морално остаряла, преди да я предадете за вторични суровини, извършете следната подготовка:

▲	снемете горивната помпа, хидравличната апаратурата и други годни възли и ги предайте за рециклиране;

▲	разглобете машината и разделете материалите на групи – метални и неметални;

▲	основната конструкция и други материали, които не могат да се използват повторно предайте за вторични суровини.

По време на демонтажните работи да се спазват общите условия за безопасен труд в ремонтните работилници.

С особено внимание и предпазливост работете с тежките детайли, които могат неконтролирано да се завъртят, преместят или паднат.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ПРЕДЛАГАНО ОТ ДОСТАВЧИКА

По желание на клиента на трактора може да бъде монтирано следното допълнително оборудване:

1 - Лемежен плуг; 2 - Почвена фреза; 3 - Култиватор; 4 - Дискова брана; 5 - Ремарке; 6 - Задно навесена косачка; 7 - Роторен снегорин; 8 - Междуосева роторна косачка; 9 - Палцева косачка странично навесена; 10 - Предно навесен снегорин; 11- Задно навесен грейдер; 12 - Багерно оборудване; 13 - Скрепер; 14 - Ямкокопател; 15 - Преднонавесен товарач; 16 - Предно навесен булдозер.